## Slide 1
2.串联与并联 Series and Parallel Connections
5.星－三角互换 Wye-Delta Transformation
4.电桥 Bridge Circuits
第2章
电阻电路等效变换
6.电源变换 Source transformation
1.等效变换的概念 Concept of Equivalence
3.对称电路 Symmetric Circuits

## Slide 2
目标：
讲授学时：4
难点：
1.含受控源电路的等效化简。
2.综合应用多种等效变换方法化简复杂电路。
讨论学时：
    1.熟练应用支路电流分析法分析简单电路。
    2.综合应用各种等效化简方法获得等效电路。
第2章
电阻电路等效变换

## Slide 3
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。
二端网络（一端口网络）
一端口网络
i
i
2.1等效变换的概念

## Slide 4
1.等效的概念 Concept of Equivalence
Equivalent networks
u-i 关系相同
2.1等效变换的概念
两个一端口网络，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。
等效

## Slide 5
(1) 电路特点
1.电阻串联 (series connection)
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 （KCL）；
(b) 总电压等于各串联电阻上的电压之和 （KVL）：
2.2 串联与并联

## Slide 6
等效
(2) 等效电阻（equivalent resistance）Req
+
_
R1
Rn
i
u
Rk
u
+
_
Req
i
Req=( R1+ R2 +…+Rn) = Rk
(3) 串联电阻上电压的分配
+
_
un
+
_
R1
Rn
i
u
Rk
+
_
uk
+
_
u1
等效电阻等于串联的各电阻之和

## Slide 7
例 两个电阻分压（voltage division）， 如下图所示。
（注意方向 !）
（4） 功率关系
p1 = R1i 2 ， p2 = R2i 2 ，  ， pn = Rni 2
p1 : p2 :  : pn= R1 : R2 :  : Rn
总功率 p = Reqi 2 = (R1+ R2+  +Rn ) i 2
= R1i 2 + R2i 2 +  + Rni 2
= p1 + p2 +  + pn
i
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2

## Slide 8
分压器的原理---直流分压器
取样电压：

## Slide 9
2. 电阻并联 （parallel connection）
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
（1） 电路特点
(a) 各电阻两端分别接在一起，端电压为同一电压 （KVL）；
(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 （KCL）：
i = i1+ i2+  + ik+  + in

## Slide 10
等效
由KCL
i = i1+ i2+  + ik+  +in= u Geq
故有
uGeq= i = uG1 +uG2 +  +uGn=u（G1+G2+  +Gn）
即
设 Gk =1 / Rk （k = 1， 2， …， n）
Geq=G1+G2+  +Gk+  +Gn=  Gk =  1/Rk
（2） 等效电导（equivalent conductance）Geq
Geq
+
u
_
i
等效电导等于并联的各电导之和。
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 11
（3） 并联电阻的分流（current division）
由
电流分配与电导成正比
得
对于两电阻并联，
有
R1
R2
i1
i2
i

## Slide 12
（4） 功率关系
p1=G1u2， p2=G2u2，  ， pn=Gnu2
p1: p2 :  : pn= G1 : G2 :  :Gn
总功率 p = Gequ2 = (G1+ G2+  +Gn ) u2
= G1u2 + G2u2 +  + Gnu2
= p1 + p2 +  + pn

## Slide 13
例1: Find the equivalent resistance for the circuit.
2.2 串联与并联
Req = R2 // ( R1+Req )

## Slide 14
例2: Find the equivalent resistance for the circuit.
需重点掌握（尤其在不太容易看清楚串并联关系时）

## Slide 16
3. 理想电压源的串联与并联
→
等效
→
等效
电压源串联等效为电压源。
电压源并联任何元件、或并联一端口网络，均等效为电压源。
注意：对外等效（对内不等效）

## Slide 17
→
3. 理想电流源的串联与并联
等效
→
等效
电流源并联等效为电流源。
电流源串联任何元件、或串联一端口网络，均等效为电流源。
同样注意：只对外等效

## Slide 18
Find the current i.
i=5A
（有一定的技巧性）

## Slide 19
求解对称电路的核心，是观察电路的对称关系，寻找等电位点(需要好好理解)。
如果等电位点在同一支路的两端，则将该支路断开或短接；如果等电位点不在同一支路的两端，则将等电位点短接。
2.3 对称电路
（有一定的技巧性）

## Slide 20
例4. Find the current I in the circuit.
等效电路综合应用
(a)
(b)
(c)
3 欧没有变化
解题关键：
A,B两点为等电位点

## Slide 21
例题：求解电流i

## Slide 23
A
B
C
A, B, C 为等位点
1+{[(1+1)//1+1]//1}*2=9/4
Req=9R/4
P=I*I*Req=90W

## Slide 24
a
b
R1
R2
R3
R4
R5
c
d
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
b
d
R3
R2
a
R4
R1
R5
c
（1）结构特点：
各电阻为非串并联,
R5为桥支路,其余4条
为桥臂
电桥Bridge Circuits
2.3 星形与三角形电路
注意：均为相同电路，只是画法不同

## Slide 25
平衡电桥Balanced Bridge
1、平衡条件
R1R3=R2R4
2、端口的等效电阻
3、两种简单的等效变换
（1）电路中电位相等的点
短接
（2）电路中电流为零的支路
断开
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
a
c
d
R1
R4
R3
R2
b
ucd=0，icd= ucd/R5=0
2.4 电桥

## Slide 26
例2. The voltage source supplies 150W. Find the resistance R.
2.3 星形与三角形电路
关键：
发现平衡电桥，化简电路求解

## Slide 27
平衡电桥的判断
平衡条件：
R1R3=R2R4
a
c
d
R1
R4
R3
R2
R5
b
ucd=0，icd= ucd/R5=0
2.4 电桥
平衡电桥的重点为判断桥臂两端是否为等电位点，电阻之间的关系是否满足，具体可通过删除电桥后c和d点是否有分流来判断；
利用平衡电桥简化电路时，需要认真检查其条件！
有时电路不满足平衡电桥条件，这时需使用更为复杂的星-三角变换等方法

## Slide 28
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
→
2.5 星形与三角形电路
u-i 关系相同
星形电路
三角形电路
R1,R2,R5变换
R1,R3,R5变换

## Slide 29
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
u-i 关系相同
KVL、KCL确定i：
2.3 星形与三角形电路

## Slide 30
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
u-i 关系相同
KVL、KCL确定u：
2.3 星形与三角形电路

## Slide 31
星－三角变换 Wye-Delta Transformation
u-i 关系相同
规律：
夹臂电阻（导）之积
三个臂的电阻（导）之和
一个臂的电阻（导）=
2.3 星形与三角形电路
需要记忆
（推导细节不作要求）

## Slide 32
特例 若三个电阻相等(对称)，则有
R = 3RY
（外大内小 ）
1
3
注意
(1) 等效是指对外部（端钮以外）电路而言，对内不成立；
(2) 等效电路与外部电路无关。
R31
R23
R12
R3
R2
R1

## Slide 33
例5. Find the voltage U in the circuit.
2.3 星形与三角形电路
O

## Slide 34
观察等位点
Req=（6+10+20）/2+12=30欧
教材中的答案有误，应为10/3W
A
B
A
B

## Slide 35
此时没有等位点
只能多次使用星三角变换，需小心
教材中的答案有些问题，应约为2.02A

## Slide 36
注意：此时不能使用平衡桥电路简化！
只能多次使用星三角变换，需小心
教材答案有些问题，应约为119.8W（120W）

## Slide 37
独立电源变换
2.6电源变换Source transformation
→
等效
一个电压为us的独立电压源与一个电阻为R的线性定常电阻器串联而成的支路，可用一个独立电流源与一个线性定常电阻器并联而成的支路等效[戴维南支路与诺顿支路等效变换]。
注意电压源与电流源间的参考方向

## Slide 38
i
RS
+
u
_
iS
等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。
电流源开路， RS上有电流流过。
电流源短路, RS上无电流。
 电压源短路， RS上有电流；
 电压源开路， RS上无电流流过
iS
理想电压源与理想电流源不能相互转换。
变换关系
i
表现在
i
+
_
uS
RS
+
u
_
方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。
数值关系

## Slide 39
I=0.6A
例6.Find the current I.
2.6电源变换Source transformation

## Slide 40
例6.Find the current I.
2.6电源变换Source transformation
Q：能否先将8V电压源支路作电源变换？

## Slide 41
受控电源变换
2.6电源变换Source transformation
受控电源和独立电源有本质上的不同，但在列写网络方程和对网络进行化简时，可以把受控电源作为独立电源来对待。

## Slide 42
例 将网络化简成最简网络
将图中受控电流源当独立电源处理，转换成电压源形式
在此例中，受控源好比一个负500的电阻。
当受控电源和控制量在同一条戴维南或者诺顿支路上时，受控电源可以变换为线性电阻。

## Slide 43
→
→
→
→
→
Method 2:
受控电源变换
2.6电源变换Source transformation

## Slide 44
例7.Find the equivalent resistance of each circuit.
2.6电源变换Source transformation
注意：看着很复杂，实际上都可以通过端口电压电流关系推导出，不需要记忆

## Slide 45
受控电源变换&输入（等效）电阻计算
两种方法:
变换
求UI关系（注入电流法或给定电压法）
注意事项：
由于有受控电源，增加了难度
各种符合容易弄混搞错，需非常小心仔细
2.6电源变换Source transformation

## Slide 46
例8.Find the equivalent circuit.
等效电路综合应用

## Slide 47
例9.Find the equivalent circuit.
等效电路综合应用

## Slide 48
例10.Find the equivalent circuit.
等效电路综合应用

## Slide 49: 作业
2.2节：2-12，2-14
2.3节：2-16，2-20，2-24
2.4节：2-26，2-32
综合：2-36

## Slide 50: 本章学习重点、难点及注意事项
对于不太容易看清楚串并联关系的复杂电路，可把所有结点标出来，重新画清楚其各个结点的链接关系
对于对称电路，重点找出其等电位点，有一定的灵活性
平衡电桥的重点也是找出等电位点，可通过删除电桥加以判断；利用平衡电桥简化电路时，需要认真检查其条件
星型-三角变换，是少有的几个需要记忆的公式，掌握其规律（一个为电阻，一个为电导），也并不困难
受控电源等效变换及输入电阻，初学有一定困难，需重点掌握