## Slide 1
第3章
电路分析的一般方法
3.1 结点分析法 Nodal Analysis
3.2 网孔分析法 Mesh Analysis
1.结点分析方程 Nodal Equations
2.观察法列写结点分析方程 Nodal Equations by Inspection
3.含电源支路的结点分析方程 Nodal Equations with source branch
1. 网孔分析方程 Mesh Equations
2.观察法列写网孔分析方程 Mesh Equations by Inspection
3.含电源支路的网孔分析方程 Mesh Equations with source branch

## Slide 2
第3章
电路分析的一般方法
目标：
讲授学时：4
难点：
1.含电压源支路电路的结点方程。
2.含电流源支路电路的网孔方程。
3.含受控电源支路电路方程。
    1.熟练应用结点分析法。
    2.熟练应用网孔分析法。
    3.根据电路特点选择最佳分析方法。

## Slide 3
求图示电路中支路电流i1-i6（各支路电压与电流采用关联参考方向）。
 问题的提出
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
i6
uS
1
2
3
4
可用支路电流法求解电路（n-1个KCL方程，b-n+1个KVL方程，共b个方程）。
b+b=2b (2b 法)
问题：
方程数相对较多（n=4,b=6,6个方程）
复杂电路难以手工计算
计算机的存储能力与计算能力要求高
有必要寻找减少列写方程数量的方法 。

## Slide 4
线性代数方程组的解
（学有余力的学生可自学）
Y=AX
X 为未知数向量，A为系数矩阵，Y为常数向量
（克莱姆法则）
I=YU
U=ZI
结点导纳矩阵（电力系统分析）

## Slide 5
目的：找出求解线性电路的分析方法 。
对象：含独立源、受控源的电阻网络。
应用：主要用于复杂的线性电路的求解。
电路的连接关系——KCL，KVL定律
元件特性——约束关系
基础
 问题的提出

## Slide 6: 3.1 结点分析法 Nodal analysis
节点分析法是以各节点的电位作为未知变量来列写方程(节点方程)。
任选一个节点为基准节点(参考节点)，且电位恒取为零。其他节点的电位就是它们与基准节点之间的电压，称为节点电压。
以(n–1)个独立节点的电压为变量列写(n–1)个独立KCL方程
从节点方程求得节点电压以后，再求出各支路电压和电流。
为什么不用列写KVL方程？

## Slide 7
由于电位的单值性，节点电压自动满足KVL方程。
(UA-UB)+UB-UA=0
UA-UB
UA
UB
A
B
o
以节点电压为变量的 KVL自动满足
只需列写以节点电压为变量的KCL方程。

## Slide 8: 3.1 结点分析法 Nodal analysis 1.结点方程 Nodal equations

## Slide 9: 3.1 Nodal analysis 1.Nodal equations

## Slide 10: 3.1 Nodal analysis 1.Nodal equations
conductance matrix

## Slide 11: 2.快速列写法
——k结点上各支路电导之和
——k、j结点间支路电导的负值
—流入k结点所有电流源代数和

## Slide 12
将上述结论 推广到有n-1个独立节点的仅含电阻、电流源的电路
G11un1+G12un2+…+G1nunn=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2nunn=iSn2
   
Gn1un1+Gn2un2+…+Gnnunn=iSnn
其中
Gii —自电导，等于接在节点i上所有支路的电导之 和，总为正。
* 当电路含受控源时，系数矩阵一般不再为对称阵。
iSni — 流入节点i的所有电流源电流的代数和。
Gij = Gji —互电导，等于接在节点i与节点j之间的所支
路的电导之和，并冠以负号。

## Slide 13: 2.快速列写法
Parallel 7-
?

## Slide 14: 3.Nodal analysis with source branch
a. With current source branch（电流源支路）
电流源支路视为电导为零的诺顿支路!

## Slide 15
b. With voltage source branch (电压源支路)
电压源支路可视为电导为零的诺顿支路
3.Nodal analysis with source branch
方法：不列写电位已知的
结点的方程
3个方程
2个方程

## Slide 16
b. With voltage source branch (电压源支路)
方法1：电压源支路视为电导
为零的诺顿支路
3.Nodal analysis with source branch
方法2：不列写电位已知的
结点的方程
3个方程
2个方程

## Slide 17: 3.Nodal analysis with source branches
b. With voltage source branch (电压源支路)
电压源支路可视为电导为零的诺顿支路
方法：列写广义结点方程
4个方程
3个方程

## Slide 18
例1：Obtain the nodal equations.
讨论 ——目标1：结点分析法应用

## Slide 19
例2：Obtain the nodal equations.
讨论 ——目标1：结点分析法应用

## Slide 20
例3：Obtain the nodal equations.
讨论 ——目标1：结点分析法应用

## Slide 21
结点（电压）法本质为KCL，快速列写法中，方程右边独立电流源流入结点为正
电源处理方式总结：
受控电源与独立电源处理方式一样
独立电流源与电阻的并联（诺顿支路）：正常情况
独立电流源：认为并联电导为0（或并联电阻无穷大）
独立电流源与电阻的串联：电阻不起作用
独立电压源与电阻的串联（戴维南支路）：转换成诺顿支路
独立电压源与电阻的并联：电阻不起作用
独立电压源：（1）若电压已知，则减少一个未知数
（2）广义结点（两个结点并作一个）

## Slide 23
基本思想：以假想的网孔电流为未知量列写网孔的KVL方程。若网孔电流已求得，则各支路电流可用网孔电流线性组合表 示。
网孔电流是在独立网孔中闭合的，对每个相关节点均流 进一次，流出一次，所以KCL自动满足。若以网孔电流为未 知量列方程来求解电路，只需对独立网孔列写KVL方程。
il1
il2
选图示的两个独立网孔， 设网孔电流分别为il1、 il2。
支路电流可由网孔电流表出
I1= il1 I2= il2- il1 I3= il2
I1
I3
US1
US2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
I2
3.2 网孔分析法Mesh analysis

## Slide 24: 3.4 网孔分析法Mesh analysis 1.Mesh currents
Results of applying KCL
2. Mesh equations

## Slide 25: 3. 快速列写法
k网孔内各支路电阻之和(总为正)
k、j网孔公共支路电阻之和（当网孔电流方向相同时取正号；否则为负号）
k网孔内各电压源代数和（与网孔绕向非关联为正）

## Slide 26
推广到有 l 个网孔仅含电阻、独立电压源的电路
其中
Rjk: 第j个网孔和第k个网孔的 互电阻
+ : 流过互阻的两个网孔电流方向相同
- : 流过互阻的两个网孔电流方向相反
0 : 无关
R11il1+R12il2+ …+R1l ill=uSl1
…
R21il1+R22il2+ …+R2l ill=uSl2
Rl1il1+Rl2il2+ …+Rll ill=uSll
Rkk: 第k个网孔的自电阻(为正) ，k =1 , 2 , … , l
uSlk: 第k个网孔中所有电压源电压升的代数和
（与网孔绕向非关联为正）。

## Slide 27: 4.Mesh analysis with source branches
a. With voltage source branch
电压源支路——视为电阻为零的戴维南支路

## Slide 28: 4.Mesh analysis with source branches
b. With current source branch
电流源支路——视为电阻为零的戴维南支路
应用网孔的KVL——广义网孔（3个方程)
Notes: Super mesh

## Slide 29
例4：Obtain the mesh equations.
讨论 ——目标2：网孔分析法应用

## Slide 30
例4：Obtain the mesh equations.
讨论 ——目标2：网孔分析法应用
网孔分析法(广义网孔)：
（与前面例子中的电路图有些区别，注意区分）
Notes: Super mesh

## Slide 31
网孔法的推广：回路法
（学有余力的学生可自学）

## Slide 33
例5：Calculate the power of each source (include the VCCS).
讨论 ——目标3：合理选择分析法
网孔分析法：

## Slide 34
Nodal analysis：
讨论 ——目标3：合理选择分析法
例6：Find the power supplies by each independent source.

## Slide 35
Mesh analysis：
讨论 ——目标3：合理选择分析法
例7：Find the current I1 and the power supplies by the current source.

## Slide 36
节点法、网孔法的比较
（3） 对于非平面电路，网孔法不适用，选独立节点较容易。
（4） 网孔法、节点法易于编程。目前用计算机分析网络（电网络，集成电路设计等）采用节点法较多。
（1） 方程数的比较（不存在电源支路时）
节点法：n-1
网孔法：b-n+1
选取方程数较少的方法
（2a）有电压源支路，优先结点法，可减少方程个数；
（2b）有电流源支路，优先网孔法，可减少方程个数

## Slide 37: 作业
3.3节：3-7，3-11，3-14
3.4节：3-28，3-30
综合：3-38，3-40

## Slide 38: 本章学习重点、难点及注意事项
结点（电压）法与网孔（电流）法
重点掌握快速列写法，关注特殊情况下的处理，如单个独立电压源，单个理想电压源与电阻的串联，单个理想电压源与电阻的并联，单个独立电流源，单个理想电流源与电阻的串联，单个理想电流源与电阻的并联，广义结点法等，理解其本质
本质上是线性代数方程组的求解
对于计算结果，用原始的KCL和KVL检查一遍
更为复杂的是有受控电源的复杂电路分析和计算
在理解物理机理基础上，小心仔细

## Slide 39
结点（电压）法本质为KCL，快速列写法中，方程右边独立电流源流入结点为正
电源处理方式总结：
受控电源与独立电源处理方式一样
独立电流源与电阻的并联（诺顿支路）：正常情况
独立电流源：认为并联电导为0（或并联电阻无穷大）
独立电流源与电阻的串联：电阻不起作用
独立电压源与电阻的串联（戴维南支路）：转换成诺顿支路
独立电压源与电阻的并联：电阻不起作用
独立电压源：（1）若电压已知，则减少一个未知数
（2）广义结点（两个结点并作一个）