## Slide 1
第7章
电感、电容及动态电路
7.1 广义函数 Singularity Functions
7.2 电容 Capacitor
7.4 动态电路的暂态分析概述
7.3 电感 Inductor
讲授学时：5

## Slide 2
含有动态元件(电容和电感)的电路称动态电路。
1. 动态电路
当动态电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程（也称瞬态过程、暂态过程）。
动态电路
动态电路 vs 电阻电路（静态电路）

## Slide 3: 7.1 广义函数Singularity Functions
问题的引出
Unit step function ——单位 阶跃 函数 (t)
Unit pulse function ——单位 脉冲 函数 p(t)
Unit impulse function ——单位 冲激 函数 (t)
分段函数：数学上不便处理
借助单位阶跃函数和单位冲激函数，可以把分段函数写为单个表达式的广义函数，方便运算

## Slide 4
1. 单位阶跃函数(unit-step function) [非常重要]
1. 定义
用
来描述开关的动作：
t = 0合上S u(t) = E
t = 0拉闸 i(t) = IS
S
E
u(t)
t
(t)
0
1
IS
S
也被记为 ，或 1(t)


## Slide 5
单位阶跃函数的延迟
单位阶跃函数的反转
单位阶跃函数的应用——表达波形

## Slide 6
赫维赛德函数（百度百科）
赫维赛德函数单位阶跃函数、阶跃函数或开关函数， 它被用在电路的研究中，用来表示电闸接通的瞬时电路中电流或电压的突然变动。斜坡函数，它是赫维赛德函数的积分形式。脉冲函数也叫狄拉克函数，是赫维赛德函数的广义导数，记作δ(t)。以上三种都是广义函数，广义函数可分为正则的和奇异的，以上三种函数皆属奇异的广义函数，因而也叫作奇异函数。
1880年，赫维赛德研究电报传输上的集肤效应。他将在电磁学上举足轻重的麦克斯韦方程组重新表述，由四元数改为矢量，将原来20条方程减到4条微分方程。 1880年至1887年间，他提出了运算微积分——一套将微分方程转换为普通代数方程的方法。数学家批评这个方法不够严谨。
……

## Slide 7
闸门函数（Gate function）
7.1 广义函数Singularity Functions
（另外一种形式，通常不用）
t1: 前一时刻
t2: 后一时刻

## Slide 8
7.1 广义函数Singularity Functions
可导函数，
表达了分段波形的跳变点和转折点，
n为跳变点和转折点的总个数
在电路中，用单位阶跃函数取代了开关！
分段函数的加减乘除微积分运算不方便，而广义函数非常方便！

## Slide 9
1. 单位脉冲函数 p(t)

1/
t
p(t)
0
2. 单位冲激函数

## Slide 10
2. 单位冲激函数  (t) [非常重要]
/2
1/
t
p(t)
-/2
定义：
t
(t)
(1)
0

## Slide 11
狄拉克δ函数 （百度百科）
最早由著名理论物理学家保罗·狄拉克1930年在他的量子力学著作著作《量子力学原理》中提出。
狄拉克δ函数是一个广义函数，在物理学中常用其表示质点、点电荷等理想模型的密度分布，该函数在除了零以外的点取值都等于零，而其在整个定义域上的积分等于1。
物理学中常常要研究一个物理量在空间或时间中分布的密度，例如质量密度、电荷密度、每单位时间传递的动量（即力）等等，但是物理学中又常用到质点、点电荷、瞬时力等抽象模型，他们不是连续分布于空间或时间中，而是集中在空间中的某一点或者时间中的某一瞬时。
δ分布在偏微分方程、数学物理方法、傅立叶分析和概率论里都有很重要的应用。

## Slide 12
3. 单位冲激函数的延迟  (t-t0)
t
 (t-t0)
t0
0
(1)
t
(t)
0
1
t
(t)
(1)
0
4. (t)与(t)的关系
可以利用原始定义加以证明

## Slide 13
5.  函数的筛分性（sampling，或叫采样性）
同理有：
f(0)(t)
例
t
(t)
(1)
0
f(t)
f(0)
* f(t)在 t0 处连续

## Slide 14
广义函数的微分与积分（不作要求）
微分：
积分：

## Slide 15
7.2 电容元件 (capacitor)
电容器
线性非时变（线性时不变）电容元件
电路符号
C
描述电容的两个基本变量: u, q
对于线性电容，有：q =Cu
1. 元件特性
C
i
u
+
–
+
–
电容 C 的单位：法[拉]，
符号：F (Farad)
常用F，pF等表示。
电容以电场形式存储能量。

## Slide 16
片式空气可调电容器
电解电容器
瓷质电容器
聚丙烯膜电容器
管式空气可调电容器
常用的几种电容器

## Slide 17
电力电容

## Slide 18
冲击电压发生器

## Slide 19
库伏（q-u） 特性
C  tan
q
u
0

2. 线性电容的电压、电流关系
C
i
u
+
–
+
–
非常重要

## Slide 20
电容的电压-电流关系小结：
(1) i的大小与u的变化率成正比，与u的大小无关；
(3)电容元件是一种记忆元件
(2) 当 u 为常数(直流)时，du/dt =0  i=0。电容在直流电路中相当于开路，电容有隔直作用；
(5) 表达式前的正、负号与u，i 的参考方向有关。当 u，i为关联方向时，i= C du/dt
(4)电容电压连续性(电容电压不突变)

## Slide 21
3. 电容的储能
从t0到 t 电容储能的变化量：

## Slide 22: Practice
Find the voltage of the capacitor.
4
C
1
5A
+
uc
_
3
2
4
1
5A
+
uc=25V
_
3
2
7.2 电容

## Slide 23: Practice
Find the voltage of the capacitor.
1
0.5
2
3
t/s
1
0
is/A
1
0.5
2
3
t/s
1
0
u/V
is(t)
2F
＋
－
u
1

## Slide 24: 4. 电容的串并联
（1）电容的串联
Ceq
u
i
+
_
i
等效电容
C1
u
i
+
_
u1
n个电容串联
C2
u2
Cn
un
+
+
+
_
_
_
由KVL，有
代入各电容的电压、电流关系式，得

## Slide 25
等效电容与各电容的关系式为
结论：n个串联电容的等效电容值的倒数等于各电容值的倒数之和。
当两个电容串联（n=2）时，等效电容值为

## Slide 26: （2）电容的并联
Ceq
u
+
_
+
_
q
等效电容
由KCL，有
代入各电容的电压、电流关系式，得
in
i
C1
u
+
_
i1
C2
i2
Cn
+
_
_
+
+
_
q1
q2
qn
n个电容并联
等效电容与各电容的关系式为
结论：n个并联电容的等效电容值等于各电容值之和。

## Slide 27
线性时不变电感
7.3 电感
inductance
1. 线性时不变电感元件
= N  为电感线圈的磁链
 通常称为磁通
L 称为自感系数
L 的单位名称：亨[利] 符号：H (Henry）
电感以磁场形式存储能量。

## Slide 28
贴片型功率电感
贴片电感
常用的几种电感器

## Slide 29
贴片型空心线圈
可调式电感
环形线圈
立式功率型电感

## Slide 30
电抗器

## Slide 31
2. 线性电感电压、电流关系：
由法拉第电磁感应定律与楞次定律（定方向）
（关联参考方向下）
非常重要

## Slide 32
法拉第电磁感应定律
电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象，例如，闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，产生的电流称为感应电流，产生的电动势（电压）称为感应电动势。
法拉第定律最初是一条基于观察的实验定律。后来被正式化，其偏导数的限制版本，跟其他的电磁学定律一块被列麦克斯韦方程组的现代赫维赛德版本。
法拉第电磁感应定律是基于法拉第于1831年所作的实验。俄国物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础后，总结出一条判断感应电流方向的规律，称为楞次定律。
1820年，奥斯特发现电流磁效应后，有许多物理学家便试图寻找它的逆效应，提出了磁能否产生电，磁能否对电作用的问题。
电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一，它揭示了电、磁现象之间的相互联系，对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。法拉第电磁感应定律的重要意义在于，一方面，依据电磁感应的原理，人们制造出了发电机，电能的大规模生产和远距离输送成为可能；另一方面，电磁感应现象在电工技术、电子技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。人类社会从此迈进了电气化时代。

## Slide 33
(3) 电感元件是一种记忆元件；
(2) 当 i 为常数(直流)时，di / dt =0  u=0,
电感在直流电路中相当于短路；
(5) 当 u，i 为关联方向时，u=L di / dt
电感的电压-电流关系小结：
(1) u的大小与 i 的变化率成正比，与 i 的大小无关；
（4）电感电流连续性(电感电流不突变)

## Slide 34
3. 电感的储能
从t0 到t 电感储能的变化量：

## Slide 35: Practice
Find the voltage of the capacitor and the current of the inductor.
7.3 电感

## Slide 36: 4. 电感的串并联
Leq
u
i
+
_
等效电感
L1
u
i
+
_
u1
n个电感串联
L2
u2
Ln
un
+
+
+
_
_
_
（1）电感的串联
根据KVL和电感的电压电流的关系，有
等效电感与各电感的关系式为
结论：n个串联电感的等效电感值等于各电感值之和。

## Slide 37: (2) 电感的并联
Leq
u
i
+
_
等效电感
in
L1
u
i
+
_
i1
L2
i2
Ln
+
_
_
+
+
_
u1
u2
un
n个电感并联
根据KCL及电感的电压与电流的关系式，有

## Slide 38
等效电感与各电感的关系式为
结论：n个并联电感的等效电感值 的倒数等于各电感值倒数之和。
当两个电感并联（n=2）时，等效电感值为

## Slide 39: 电容 vs 电感
电容：
电容在直流电路中相当于开路
电容电压连续性(本质为电荷守恒)
电感
电感在直流电路中相当于短路
电感电流连续性(本质为磁链守恒)
电容与电感的串并联
（电感与电阻相类似，电容与电导相类似）

## Slide 40
1.存储能量的能力，可作为临时电压源或电流源
2.电容器阻止电压的突变、电感器阻止电流的突变。因此电感可以遏制火花或电弧，并且可将脉动直流电压转换为相对平滑的直流电压。
电容电感的应用
电容电感的三个特性使其在电子电路中非常有用
3.电容器和电感器对频率是敏感的，可用于频率鉴别场合。

## Slide 41
忆阻器，全称记忆电阻器(Memristor)。它是表示磁通与电荷关系的电路器件。忆阻具有电阻的量纲，但和电阻不同的是，忆阻的阻值是由流经它的电荷确定。因此，通过测定忆阻的阻值，便可知道流经它的电荷量，从而有记忆电荷的作用。1971年蔡少棠（Chua）从逻辑和公理的观点指出，自然界应该还存在一个电路元件，它表示磁通与电荷的关系。2008年惠普公司的研究人员首次做出纳米忆阻器件，掀起忆阻研究热潮。纳米忆阻器件的出现，有望实现非易失性随机存储器。并且，基于忆阻的随机存储器的集成度，功耗，读写速度都要比传统的随机存储器优越。此外，忆阻是硬件实现人工神经网络突触的最好方式 。由于忆阻的非线性性质，可以产生混沌电路，从而在保密通信中也有很多应用。
有兴趣的同学，可以进一步了解

## Slide 42
S未动作前
（第一个稳态）
i = 0 , uC = 0
i = 0 , uC =US
1. 什么是电路的过渡过程
稳定状态
i
+
–
uC
US
R
C
稳态分析
S
+
–
uC
US
R
C
i
t = 0
S接通电源后很长时间
（第二个稳态）
7.4 动态电路的暂态分析概述

## Slide 43
S
+
–
uC
US
R
C
i
初始状态
过渡状态
新稳态
过渡过程 （瞬态过程、暂态过程）：
电路由一个稳态过渡到另一个稳态需要经历的过程。
t1
US
uC
t
0
?
过渡状态（瞬态、暂态）[多种名词描述同样一个过程]

## Slide 44
2. 过渡过程产生的原因
（1）电路内部含有电感或电容储能元件
能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。
（2）电路结构发生变化
支路接入或断开； 参数变化
+
-
uS
R1
R2
R3
换路
纯电阻电路能够瞬时实现能量平衡，没有过渡过程

## Slide 45
3. 稳态分析和暂态分析的区别
稳 态 暂 态
换路发生很长时间后
换路刚刚发生
iL 、 uC (系统状态变量)随时间变化
代数方程组描述电路
微分方程组描述电路
IL、 UC 不变

## Slide 46
依据：KCL、KVL和元件约束。
2. 微分方程 Differential equation
7.4 动态电路的暂态分析概述

## Slide 47
2. 微分方程 Differential equation
7.4 动态电路的暂态分析概述
一阶微分方程 → 一阶电路
二阶微分方程 → 二阶电路

## Slide 48
列写 微分方程
Practice
KVL 、KCL:

## Slide 49
时域分析法
复频域分析法
时域分析法
经典法
拉普拉斯变换法（运算电路）（教材第17章）
状态变量法（教材第18章）
数值法（教材第19章）
激励 f(t)
响应 y(t)
n阶线性时不变动态电路的微分方程：
学有余力的学生，在学完电路理论课之后，可以自学，更好地提升专业水平

## Slide 50
系数k的确定：初始条件
解的形式：
齐次方程通解
非齐次方程特解
t→∞稳态解

## Slide 52
一、t = 0+与t = 0-的概念
换路在 t=0时刻进行
0- t = 0 的前一瞬间
0+ t = 0 的后一瞬间
3 动态电路的初始条件
初始条件就是 t = 0+时u ，i 及其各阶导数的值。
0-
0+
0
t
f(t)

## Slide 53
二、换路定律
q =C uC
t = 0+时刻
当i()为有限值时
（即换路时刻无冲击电流）
i
uC
C
+
-
q (0+) = q (0-)
uC (0+) = uC (0-)
电荷守恒

## Slide 54
当u为有限值时
（即换路时刻无冲击电压）
0
L (0+)= L (0-)
iL(0+)= iL(0-)
磁链守恒
iL
u
L
+
-

## Slide 55
L (0+) = L (0－)
iL(0+) = iL(0－)
qc (0+) = qc (0－)
uC (0+) = uC (0－)
（连续）换路定律
电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。
换路瞬间，若电感电压保持为有限值(无冲击电压)，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
换路瞬间，若电容电流保持为有限值(无冲击电流)，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。
换路定律反映了能量不能跃变（能量守恒是其本质）。
注意

## Slide 56
换路定律（补充部分，不作要求）
连续换路（简单情况）（需掌握内容！）
跳变换路（复杂情况）
参考：教材P239：电压不相等的电容并联
教材P250：电流不相等的电感串联
教材P261：状态跳变换路
[牢记： kcl和kvl，能量守恒（电量守恒和磁链守恒）是基本物理规律约束]
学有余力的学生，可以自学跳变换路内容

## Slide 57
三、电路初始值的确定
(2) 由换路定律
uC (0+) = uC (0-)=8V
+
-
10V
iC(0＋)
+
8V
-
10k
0+等效电路
(1) 由0-电路求 uC(0-)
+
-
10V
+
uC
-
10k
40k
uC(0-)=8V
(3) 由0+等效电路求 iC(0+)
iC(0-)=0 iC(0+)
例1
+
-
10V
iC
+
uC
-
S
10k
40k
求 iC(0+)。
电阻电路1
电阻电路2
iC(0-)=0A

## Slide 58

iL(0+)= iL(0-) =2A
例 2
t = 0时闭合开关S , 求 uL(0+)。
iL
+
uL
-
L
10V
S
1
4
+
uL
-
10V
1
4
0+电路
2A
电阻电路

## Slide 59
(1)
例3
iL
+
uL
-
L
S
R
+
-
uS
+
-
uR
已知
求
(2) 0+时刻电路:
+
-
+
uL
-
R
+
-
uR
iL(0+)

## Slide 60
动态电路小结——求初始值的步骤：
1. 由换路前0- 时刻电路（稳定状态）求 uC(0-) 和 iL(0-)。
2. 由换路定律得 uC(0+) 和 iL(0+)（连续换路条件通常满足）
3. 画出换路后0+时刻的等效电路。
（1） 画换路后电路的拓扑结构；
（2） 电容用电压源替代，电感用电流源替代。
取0+时刻值，方向同原假定的电容电压、
电感电流方向。
4. 由0+电路求其它各变量的0+值。
电阻电路( 直流 )
电阻电路( 直流 )

## Slide 61
微分方程 Differential equation
方程解 solution
初始值 Initial value
动态电路经典时域分析：
(因为 5//20)
在后续一阶电路中，我们还会更加详细地加以研究

## Slide 62
4. 用Op Amp构成微分器和积分器（不要求）
（1）积分器
+
-

+
+
_
uo
+
_
ui
R1
R
C
＋
＋
－
－
uC
uR
如果ui＝US（常数），则
线性函数
之前的运算放大电路的知识（虚短与虚断）仍然适用！！！

## Slide 63
（2）微分器
+
-

+
+
_
uo
+
_
ui
R1
R
C
＋
＋
－
－
uC
uR
如果ui＝ t US （线性函数），则
常数

## Slide 64
跳变换路（补充部分，不作要求）
学有余力的学生，可以自学跳变换路内容

## Slide 68: 作业
7.2节：7-2
7.3节：7-15，7-18（不做要求）
7.4节：7-26，7-31（不做要求）
7.5节：7-35、7-36

## Slide 69: 本章学习重点、难点及注意事项
广义函数（赫维赛德阶跃函数，狄拉克冲激函数）
两种动态元件：电容和电感，动态特性，串并联（电感与电阻相类似，电容与电导相类似）
所有三种主要电路元件（电阻，电容，电感）在关联参考方向下的符号一致性
动态电路的暂态分析初步，为下一步具体的一阶和二阶电路作铺垫：连续换路（电容电压和电感电流不突变）&类似于电阻电路的电路建模&解常微分方程组（齐次方程通解+非齐次方程特解）&确定常微分方程组初始值
连续换路vs跳变换路[不连续换路，不作要求]
[更多的高等学习内容，有兴趣者，可以自学……]

## Slide 70
时域分析法
复频域分析法
时域分析法
经典法
拉普拉斯变换法（教材第17章）
状态变量法（教材第18章）
数值法（教材第19章）
激励 f(t)
响应 y(t)
n阶线性时不变动态电路的微分方程：
学有余力的学生，在学完电路理论课之后，可以自学，更好地提升专业水平